## Slide 1
大学物理实验
落球法测定液体的粘度

## Slide 2
一、实验背景
化学化工

## Slide 3
一、实验背景
医学领域

## Slide 4
一、实验背景
流体力学

## Slide 5
一、实验背景
水利工程

## Slide 6: 二、实验目的
▲ 1、了解PID温度控制的原理；
▲ 2、落球法测量不同温度下蓖麻油的粘度；
▲ 3、练习用停表记时，用螺旋测微器测直径。

## Slide 7
问题的提出：
若给你一种液体
你怎样来测得它的粘滞系数？
三、实验原理

## Slide 8
利用理想化条件下的斯托克斯公式：
三、实验原理
式中d是小球的直径，v是小球的速度，η为液体粘滞系数。
斯托克斯定律要求液体是无限广延的且无旋涡产生。故所用的小球是光滑的，而且半径应当适当小。
如果一小球在液体中下落，由于附着于球面的液层与周围其他液层之间存在着相对运动，因此小球受到粘滞阻力，它的大小与小球下落的速度有关。
根据斯托克斯定律，小球所受到的粘滞阻力f为:

## Slide 9
实验的设计思想
当金属小球在无限深广粘滞性液体中下落时，在铅直方向其受力如图所示。当三力平衡时，小球做匀速直线运动，速度为v。由受力分析可得
H
l
N1
N2
mg

## Slide 10
三、实验原理
小球是在内径为D的管中下落，不能满足无限宽广的条件，因此，对上式要加以实际条件的修正。
当D远大于d时，考虑到实验中直接测量量是小球的直径d和匀速时一定的下落高度h及所用时间t，则上式变为：

## Slide 11
四、实验内容
小球直径测量：1.调节反光镜角度，使视野变亮；
2.调节目镜，使十字叉丝清晰；
3.调整镜筒高度，使视野清晰；
4.转动测微鼓轮使叉丝竖线与金属球相切，读数；
5.改变叉丝位置与金属球另一边相切，读数。

## Slide 12
四、实验内容

## Slide 13
左/mm |  |  |  |  | 
右/mm |  |  |  |  | 
d/mm |  |  |  |  | 
平均值 |  |  |  |  | 
11+88.2 ×0.01=11.882mm
四、实验内容

## Slide 14
温度/̊C | 下落时间/s |  |  |  |  |  | 速度/(m/s) | 粘滞系数/Pa·s
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |  | 
25 |  |  |  |  |  |  |  | 
30 |  |  |  |  |  |  |  | 
35 |  |  |  |  |  |  |  | 
40 |  |  |  |  |  |  |  | 
45 |  |  |  |  |  |  |  | 
改变温度：PID温控仪
打开→确定→调整设定温度（←→光标位置 ↑↓数字大小）
→确定→启控→等待15min再进行实验
返回→修改设定温度→重复

## Slide 15
温度/̊C | 下落时间/s |  |  |  |  |  | 速度/(m/s) | 粘滞系数/Pa·s
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |  | 
25 |  |  |  |  |  |  |  | 
30 |  |  |  |  |  |  |  | 
35 |  |  |  |  |  |  |  | 
40 |  |  |  |  |  |  |  | 
45 |  |  |  |  |  |  |  | 
h=20cm 测量起点：5cm
测量终点：25cm
时间t用秒表测量，填到相应位置

## Slide 16
温度/̊C | 下落时间/s |  |  |  |  |  | 速度/(m/s) | 粘滞系数/Pa·s
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |  | 
25 |  |  |  |  |  |  |  | 
30 |  |  |  |  |  |  |  | 
35 |  |  |  |  |  |  |  | 
40 |  |  |  |  |  |  |  | 
45 |  |  |  |  |  |  |  | 
数据处理：
1 完成粘滞系数的计算，填表；
2 绘制温度与粘滞系数图像（坐标纸或电脑作图）。

## Slide 17
▲1、筒内油须长时间的静止放置，以排除气泡，使液体处于静止状态。实验过程中不可捞取小球，不可搅动；
▲2、将小钢球在液体中浸一下，然后用镊子把小钢球沿量筒中心轴线近液面处无初速度自由落下；
▲3、液体粘滞系数随温度的变化而变化，因此测量中不要用手摸量筒；
▲4、在观察小钢球通过量筒标志线时，要使视线水平，以减小误差。
五、注意事项

## Slide 18
Thank you for your listening ！
感谢倾听！
欢迎同学们主动交流！